## Slide 2
Ankara ve İstanbul arasında çift hatlı, elektrikli, sinyalli, 250 km hıza uygun hızlı demiryolu inşa edilerek hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşım imkânı yaratmak.
Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süresinin azaltmak.
Karayolu, demiryolu ve havayolu trafiği açısından en yoğun yolcu ve yük aksı olan Ankara- İstanbul hattında demiryolunun rekabet şansını arttırmak.
PROJENİN AMACI

## Slide 3
Proje 10 ayrı bölümden oluşmaktadır.
• Ankara-Hızlı Tren Garı • Ankara-Sincan : 24 Km • Sincan-Esenkent : 15 Km • Esenkent-Eskişehir : 206 Km I.ETAP • Eskişehir Gar geçişi : 3,6 Km • Eskişehir-İnönü : 30 Km • İnönü-Vezirhan : 54 Km • Vezirhan-Köseköy : 104 Km II.ETAP • Köseköy-Gebze : 56 Km • Gebze-Haydarpaşa : 44 Km ( MARMARAY )
44 km ' lik Gebze-Haydarpaşa kesimi Marmaray projesi ile yüzeysel metroya dönüşeceğinden Marmaray Projesi kapsamında yapılacaktır.
PROJENİN BÖLÜMLERİ

## Slide 5
PROJENİN BÖLÜMLERİ

## Slide 6
• Hat Sayısı : Çift hat, elektrikli, sinyalli • Hız : 250 km/h • Dingil Yükü : 22,5 ton • Min. Kurp Yarıçapı : 3.500 m. • Maksimum Eğim : Kesim 1, ‰ 16 ; Kesim 2, ‰ 22,5 • Ray tipi : UIC-60 E1 • Ray Boyu : Sürekli kaynak • Ray Kalitesi : 900 A • Traversler : Ön-germeli, monoblok B70 tipi beton traversler
PROJENİN DİZAYN KRİTERLERİ

## Slide 7
 | İŞ DAĞILIMI | SÖZLEŞMEDEKİ HİSSESİ | HİSSE KARŞILIĞI TUTAR
CRCC | A5, B1, B2, B3 | 32% | USD 406,400,040.730
CMC | B1, B2, B3 | 8% | USD 101,600,010.182
CENGIZ | A1, A2, A3, A4, A6, A7 | 30% | USD 381,000,038.184
IC ICTAS | A1, A2, A3, A4, A6, A7 | 30% | USD 381,000,038.184
TOPLAM |  | 100% | USD 1,270,000,127.280
A1 – Güzergah Altyapı İşleri
A2 - Tüneller
A3 – Viyadükler / Köprüler
A4 – Alt ve Üst Geçitler
A5 – Güzergah Üstyapı İşleri
A6 - İstasyonlar
A7 – Altyapı Aktarımları
B1 – Elektrifikasyon İşleri
B2 – Sinyalizasyon İşleri
B3 – Telekomunikasyon İşleri
SÖZLEŞMENİN DAĞILIMI

## Slide 8
PMO
KONSORSİYUM PROJE YÖNETİM OFİSİ
ALT YAPI İŞLERİ
PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
Cengiz İnşaat
IC İçtaş İnşaat
ÜST YAPI İŞLERİ
PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
CRCC
CMC
KONSORSİYUM ORGANİZASYON YAPISI

## Slide 9
PROJE TOPLAM BEDELİ: 1.761.658.948 USD ’ dir.
Kesim 1 ve Kesim 2’de 30.04.2012 İtibariyle Toplam Finansal Gerçekleşme : 982.330.090,65 USD
Altyapı İçerisinde Finansal Gerçekleşme: %78,60 Olmuştur.
PROJENİN FİNANSAL YAPISI

## Slide 10
KÖSEKÖY
KOSEKOY – VEZİRHAN
104 KM
VEZİRHAN-İNÖNÜ
54 KM
VEZİRHAN
İNÖNÜ
100+548
195+700
249+850
(KESİM-1)
(KESİM-2)
BİLECİK
VEZİRHAN RİPAJI
BOZÜYÜK RİPAJI
DT 26 RİPAJI
PROJENİN KESİMLERİ

## Slide 11
Toplam 11.342 m uzunluğunda 7 adet delme tünel,
En uzun tünel, 3.870 m
Toplam 4.395 m uzunluğunda 11 adet viyadük/köprü
En uzun viyadük/köprü 1.581 m
Toplam kazı miktarı 3.643.030 m3
1 adet istasyon binası
Altgeçitler, üstgeçitler, menfezler ve altyapı deplasmanları
PROJENİN TEKNİK BİLGİLERİ KESİM 1

## Slide 12
Toplam 29.145 m uzunluğunda 19 adet delme tünel,
2 adet aç kapa tünel
En uzun tünel, 6.100 m
Toplam 6.295 m uzunluğunda 10 adet viyadük/köprü
En uzun viyadük/köprü 1.961 m
Toplam kazı miktarı 5.000.000 m3
2 adet istasyon binası
Altgeçitler, üstgeçitler, menfezler ve altyapı deplasmanları
PROJENİN TEKNİK BİLGİLERİ KESİM 2

## Slide 13
İMALAT FOTOĞRAFLARI – GÜZERGAH ÇALIŞMALARI

## Slide 14
İMALAT FOTOĞRAFLARI – GÜZERGAH ÇALIŞMALARI

## Slide 15
İMALAT FOTOĞRAFLARI – GÜZERGAH ÇALIŞMALARI

## Slide 16
İMALAT FOTOĞRAFLARI – GÜZERGAH ÇALIŞMALARI

## Slide 17
İMALAT FOTOĞRAFLARI – GÜZERGAH ÇALIŞMALARI

## Slide 18
İMALAT FOTOĞRAFLARI – GÜZERGAH ÇALIŞMALARI

## Slide 19
İMALAT FOTOĞRAFLARI – GÜZERGAH ÇALIŞMALARI

## Slide 20
İMALAT FOTOĞRAFLARI – TÜNELLER

## Slide 21
İMALAT FOTOĞRAFLARI – TÜNELLER

## Slide 22
İMALAT FOTOĞRAFLARI – TÜNELLER

## Slide 23
İMALAT FOTOĞRAFLARI – TÜNELLER

## Slide 24
İMALAT FOTOĞRAFLARI – TÜNELLER

## Slide 25
İMALAT FOTOĞRAFLARI – TÜNELLER

## Slide 26
İMALAT FOTOĞRAFLARI – TÜNELLER

## Slide 27
İMALAT FOTOĞRAFLARI – TÜNELLER

## Slide 28
İMALAT FOTOĞRAFLARI – TÜNELLER

## Slide 29
İMALAT FOTOĞRAFLARI – VİYADÜKLER

## Slide 30
İMALAT FOTOĞRAFLARI – VİYADÜKLER

## Slide 31
İMALAT FOTOĞRAFLARI – VİYADÜKLER

## Slide 32
İMALAT FOTOĞRAFLARI – VİYADÜKLER

## Slide 33
TEŞEKKÜR EDERİZ…